## Slide 1
Samordnad kontroll av luftkvalitet
inom samverkansområdet Skåne
VOC-mätning (Volatile Organic Compounds)
2017-03-11 - 2017-04-18

## Slide 2: VOC mätningarna i Skåne
Mätperiod: fem sammanhängande veckor under 2017 (V. 11 tom V.16)
Fokus på veckovis mätning av bensen i tätort
Mätningarna utfördes på samtliga medlemskommuner (32 st.)
Helsingborg och Burlöv utförde extra mätningar på en punkt.
VOC-mätning innefattar också: toluen, oktan, butylacetat, etylbensen, xylen
Perstorp - Stockholmsvägen 9 Ängelholm - Kristian II Väg 16A Diffusionsprovtagare för kolväten

## Slide 3: Bakgrundsfakta VOC
Effekter på hälsa | Effekter på naturmiljö och material | Källor till luftutsläpp
Bensen kan bidra till cancer, främst leukemi. Aldehyder är irriterande för luftvägarna och kan förvärra astma. VOC bidrar sannolikt till några extra cancerfall per år i Sverige. | Skador på växter och material genom att VOC orsakar bildning av ozon. | Främst bilavgaser. Vedeldning, utsläpp från industrier, arbetsmaskiner och användning av hushållsprodukter är viktiga källor.
Bensen: Miljömål 1 ug/m3 MKN 5 ug/m3

## Slide 4: Uppmätta halter av bensen i Skåne
- 2013
2010-2014
Hämtat från Miljömålsportalen
Hämtat från kontrollstrategier 2017

## Slide 5: För att få en detaljerad kartering för Skåne genomfördes under 2017 mätkampanj för bla bensen.
I samtliga 32 kommuner.
I Burlöv och Helsingborg gjordes ytterligare mätning.
Mätning vid samtliga 4 bakgrundsytor i Skåne (v9-v17)
I samverkansområdet utfördes mätningar av bensen kontinuerligt vid 1 mätplatsen (Dalaplan i Malmö*).
Totalt i Skåne kommer bensen mätas vid 39 (42)* platser.
Enligt lagstiftningen behöver Skåne 0 – 2 mätningar av bensen.
Skånes luftvårdsförbinds Syfte är bl.a. att bedriver övervakning av luftkvaliteten i Skåne.
* I Lund och Helsingborg mäts också bensen vid tre DOAS sträckor. Mätstationerna uppfyller dock inte samtliga kriterierna för godkända mätplatser eller att kontinuerliga mätningar ske med referensmetoder eller annan likvärdig metod.

## Slide 6: VOC mätningarna i Skåne - Körsträckor
Skåne delades till 4 rutter
32 mätpunkter i veckan
2 personer 2 dagar i veckan

## Slide 7: Uppmätta halter av bensen i Skåne
2010-2014
2017
*
*
* Mätning har gjorts med DOAS

## Slide 8
Mätresultat för bensen

## Slide 9: Jämförelse med bakgrundshalter samt kontinuerlig mätning på Dalaplan under första halvåret 2017
Veckomedelvärde | Dalaplan | Kommuner | Bakgrund
V.11-2017 | 0,73 | 0,67 | 0,54
V.12-2017 | 0,77 | 0,71 | 0,45
V.13-2017 | 0,71 | 0,67 | 0,37
V.14-2017 | 0,63 | 0,46 | 0,29
V.15-2017 | 0,54 | 0,51 | 0,34
Chart: 
| v1 | v2 | v3 | v4 | v5 | v6 | v7 | v8 | v9 | v10 | v11 | v12 | v13 | v14 | v15 | v16 | v17 | v18 | v19 | v20 | v21 | v22 | v23 | v24 | v25 | v26
Bakgrundsstationer | 0.685 | 0.5475 | 0.5375 | 0.445 | 0.365 | 0.2875 | 0.34 | 0.3275 | 0.265
Medelhalt 32 kommuner | 0.67355 | 0.70871 | 0.66656 | 0.46406 | 0.51187
Dalaplan | 0.6114 | 0.6717 | 0.6048 | 1.7529 | 2.5176 | 0.9247 | 1.5513 | 0.6516 | 1.4407 | 0.8371 | 0.7581 | 0.8084 | 0.7196 | 0.6103 | 0.9243 | 0.5765 | 0.5819 | 0.7454 | 0.5738 | 0.5939 | 0.478 | 0.4625 | 0.4629 | 0.4797 | 0.5484 | 0.4498

## Slide 10
Chart: 
| V. 11 - 2017 | V. 12 - 2017 | V. 13 - 2017 | V. 14 - 2017 | V. 15 - 2017
Bjuv | 0.55 | 0.67 | 0.56 | 0.34 | 0.5
Bromölla | 0.68 | 0.66 | 0.64 | 0.45 | 0.54
Burlöv | 0.65 | 0.68 | 0.71 | 0.47 | 0.69
Båstad | 0.52 | 0.52 | 0.37 | 0.34 | 0.41
Eslöv | 0.71 | 0.87 | 0.7 | 0.51 | 0.49
Helsingborg | 0.77 | 0.92 | 0.93 | 0.65 | 0.62
#REF! | 1
Hässleholm | 0.76 | 0.79 | 0.49 | 0.67
Höganäs | 0.62 | 0.63 | 0.63 | 0.41 | 0.49
Hörby | 0.73 | 0.77 | 0.59 | 0.49 | 0.49
Höör | 0.57 | 0.71 | 0.39 | 0.4
Klippan | 0.74 | 0.88 | 0.9 | 0.55 | 0.66
Mätresultat för bensen - Kommuner

## Slide 11: Bakgrundshalter för bensen från Krondroppsnätet
Landsbygd (vecka) | Arkelstorp | Hissmossa | Maryd | Stenshult
2017-09 | 0,65 | 0,61 | 0,73 | 0,75
2017-10 | 0,54 | 0,55 | 0,52 | 0,58
2017-11 | 0,52 | 0,53 | 0,48 | 0,62
2017-12 | 0,41 | 0,4 | 0,52 | 0,45
2017-13 | 0,30 | 0,34 | 0,48 | 0,34
2017-14 | 0,27 | 0,29 | 0,28 | 0,31
2017-15 | 0,34 | 0,32 | 0,36 | 0,34
2017-16 | 0,30 | 0,33 | 0,32 | 0,36
2017-17 | 0,26 | 0,26 | 0,21 | 0,33
Chart: 
| 2017-V.09 | 2017-V.10 | 2017-V.11 | 2017-V.12 | 2017-V.13 | 2017-V.14 | 2017-V.15 | 2017-V.16 | 2017-V.17
Arkelstorp | 0.65 | 0.54 | 0.52 | 0.41 | 0.3 | 0.27 | 0.34 | 0.3 | 0.26
Hissmossa | 0.61 | 0.55 | 0.53 | 0.4 | 0.34 | 0.29 | 0.32 | 0.33 | 0.26
Maryd | 0.73 | 0.52 | 0.48 | 0.52 | 0.48 | 0.28 | 0.36 | 0.32 | 0.21
Stenshult | 0.75 | 0.58 | 0.62 | 0.45 | 0.34 | 0.31 | 0.34 | 0.36 | 0.33

## Slide 12: Årsprofil i Dalaplan under 10 år
Årsprofilen i Dalaplan under 10 år visar tydlig sänkning av halterna under mars-april. Vilket överensstämmer med sänkning av uppmätta halter under 2017.

## Slide 13: Bensenhalter i Skåne jämfört med Dalaplan
Chart: Bensen & toluen i gatumiljö i Malmö (2-årsmedelvärde i µg/m3)
| 1996/1997 | 2000/2001 | 2002/2003 | 2006/2007 | 2010/2011 | 2013/2014 | 2015/2016
Bensen | 12.9 | 7.9 | 4.8 | 0.89 | 0.65 | 1.375 | 0.92689
MKN Bensen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5

## Slide 14: Extra mätpunkter i Helsingborg och Burlöv
 | V.11-2017 | V.12-2017 | V. 13-2017 | V. 14-2017 | V.15-2017 | medelvärde bensen(µg/m3)
Helsingborg Järnvägsgatan 20 | 0,77 | 0,92 | 0,93 | 0,65 | 0,62 | 0,78
Helsingborg, Sydhamnsgatan 26 | 0,51 | 0,68 | 0,49 | 0,44 | 0,46 | 0,52
Burlöv, Lundavägen 25 | 0,65 | 0,68 | 0,71 | 0,47 | 0,69 | 0,64
Burlöv, Hamngatan | 0,52 |  | 0,61 |  | 0,48 | 0,54
Burlöv, Segedal | 0,56 |  | 0,47 |  | 0,46 | 0,50
Chart: 
| Helsingborg Järnvägsgatan 20 | Helsingborg, Sydhamnsgatan 26 | Burlöv, Lundavägen 25 | Burlöv, Hamngatan | Burlöv, Segedal
 | 0.778 | 0.516 | 0.64 | 0.53667 | 0.49667

## Slide 15: Slutsats
Bensenhalter är lägre än NUT (nedre utvärderingströsklen)
->
Inget krav på fasta mätstationer!
OBS: Presentar mätdata från övriga mätparameterar och mätdata kommer att ingå i Årsrapport!?

## Slide 16: Till sist
……..
……..
………
Lite om naturens mysterier